Príloha č. 1 - Špecifikácia požadovaných služieb

Mapovanie územia pre verifikáciu výsledkov klasifikácií

Verejný obstarávateľ vyžaduje aby bol predmet zákazky realizovaný v súlade s nasledovnými predpismi a štandardami:

- Smernica 2007/2/ES INSPIRE vrátane všetkých relevantných  technických špecifikácií

- Zákon č.362/2015 Z.z. o NIPI

- Vyhláška č. 352/2011 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. októbra 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

- Vyhláška č. 12/2017 Z. z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 16. januára 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

- Metodika tvorby Corine Land Cover https://www.eea.europa.eu/publications/COR0-part1

- Príručka pre mapovanie HŠPK https://www.uke.sav.sk/hspk/typizacia/metodikaSK1.pdf

Opis požadovaného tovaru/služby (technické, funkčné a špecifické parametre položky),

ktorý/ktorá je predmetom prieskumu trhu:

Dodávateľ na základe obstarávateľom dodanej klasifikovanej družicovej snímky verifikuje identifikované triedy, prvky alebo objekty terénnou obhliadkou.

Klasifikované snímky budú odovzdané dodávateľovi vo formáte georeferencovaných rastrov.

Každá kontrola musí byť vykonaná na mieste je pre ňu požadované zaznamenať:

-	fotodokumentácia (vrátane zaznamenaného miesta a smeru fotografie)

-	čas a miesto vykonanej kontroly

-	popis zistenej lokality (krajinný typ, prvok)

Miesto vykonanej kontroly je potrebné zaznamenať pomocou GPS a to v súradnom systéme WGS84. Dodávateľ verifikuje 1 500 lokalít identifikovaných obstarávateľom na troch samostatných územiach o veľkosti do 250 km2.

V rámci kontroly bude okrem zamerania miesta vykonanej kontroly požadované aj zmapovanie skutočných hraníc identifikovaného prvku pomocou GPS.

Územie: Požadované mapovanie je potrebné vykonať na dvoch separátnych územiach a to 500 lokalít na území Okresu Krupina a 250  lokalít na území Okresu Námestovo a 250 lokalít na území Okresu Bardejov.

Krajinný typ, jeho kód musí zodpovedať klasifikačným kódom štvrtého rádu v zmysle projektu Corine Land Cover. Mapovanie musí rovnako prebiehať v súlade s aktuálnou metodikou menovaného projektu, ktorá je prílohou predmetnej výzvy.

Mapovanie musí byť vykonané plne pomocou digitálnych nástrojov (GIS mobilná aplikácia, GPS), ktoré zabezpečia logovanie priebehu samotného mapovania. Obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť presnosť uchádzačom používaných nástrojov.

Výsledky verifikácie musia byť spracované a dodané obstarávateľovi vo forme GIS projektu pre prostredie QGIS v.3.14 a to s komponentami:

- Geodatabáza (kódovanie UTF-8)

  - obsahujúca všetky zmapované lokality vrátane atribútov

    - kód typu krajinnej štruktúry

    - popis lokality

    - popis typu krajinnej štruktúry

  - fotografie lokalít

  - dodané georeferencované klasifikované rastre

  - administratívne hranice okresu, katastrov, obcí

- Nastavenú legendu pre zobrazenie prvkov geodatabázy v súlade s definíciou štýlov Corine Land Cover

Merná jednotka a počet jednotiek požadovanej položky/požadovaných položiek:

1 logický celok